Лабораторный стенд для выполнения работ по оптике

Оптическая установка предназначена для выполнения экспериментальных лабораторных работ и демонстраций различных оптических явлений включая интерференцию, дифракцию, поляризацию и голографию.

В комплект установки входит: 
    - оптическая плита; 
    - универсальный оптико-механический конструктор; 
    - набор оптических элементов; 
    - методическое обеспечение лабораторных работ.

Оптическая плита 
    Масса - 80 кг. 
    Размер - 1000 x 800 x 170 мм. 
    Конструкция - композиционно-сотовая. 
    Покрытие - металло-пластиковое. 
    Крепление элементов оптико-механического конструктора на поверхности плиты осуществляется с помощью включаемых магнитных опор или резьбовых соединений. 
    Расстояние между отверстиями - 50 мм. 
    Размер отверстий - резьба М6. 
    Виброизоляция стола - пневматическая.

Универсальный оптико-механический конструктор 
Предназначен для крепления оптических элементов и составления на поверхности плиты различных оптических схем, в зависимости от уровня сложности поставленной задачи и ее целевой направленности. 
В оптико-механический конструктор могут входить следующие элементы:

|  | - рейтеры |
| --- | --- |
|  | - магнитные опоры |
|  | - включаемые магнитные опоры |
|  | - пространственные фильтры |
|  | - однокоординатные трансляторы |
|  | - двухкоординатные трансляторы |
|  | - поворотные трансляторы |
|  | - юстируемые держатели оптики |
|  | - юстируемые держатели оптоволокна |
|  | - стойки |
|  | - переходники для взаимного крепления стоек |
|  | - ручки для переноса плиты |

Заказчик согласовывает с исполнителем комплектность поставки.

Набор оптических элементов 
Комплектность: 
    - зеркала наружного напыления 
    - полупрозрачные зеркала 
    - делительные кубики 
    - дифракционные элементы: 
            отверстие, 300 мкм 
            щель 
            линейная решетка 
            ортогональная решетка 
    - линзы для расширения пучка 
    - экраны.

Методическое обеспечение 
Включает "Методические указания для выполнения лабораторных работ по 
интерференции, дифракции, поляризации света."

Ориентировочная стоимость оптической установки от 90 000 руб., включая НДС

Для решения учебных и научных задач возможны дополнительные варианты лабораторного оборудования по оптике:

Cборная, виброизолированная оптическя плита

Масса - 170кг. 
Размер - 2000х800х170 мм 
Конструкция сборная (2 модуля) композиционно-сотовая 
Покрытие - химическое оксидирование или термопластиковое.
Стоимость оптической плиты - 190 000 руб., включая НДС.

Наш адрес: 454080, Челябинск, проспект им.В.И.Ленина, 76, Южно-Уральский Государстренный Университет, кафедра Общей и Теоретической физики,
лаборатория голографии 
Тел. (3512) 67-92-89;  Факс. (3512) 65-59-59  
Заведующий лабораторией, кандидат технических наук Пызин Георгий Петрович.

E-Mail: hologrph@mail.ru

Web: www.chat.ru/~hologrph 
           hologrph.chat.ru