Руководство

Администратора

АТС NEC NEAX 2000IPS

Краткое описание основных карт.

| SPN-CP24A MP 3000R 4.2 | Основной процессор 2000IPS |
| --- | --- |
| PN-8COTR | Карта 8 городских двухпроводных абонентских комплектов (LOOP START, U/A-law) |
| PN-4COTA-A | Карта 4 городских двухпроводных абонентских комплектов (LOOP START, U/A-law) |
| PN-4LCC | Карта 4 внутренних аналоговых абонентов |
| PN-4DLCQ | Карта 4 цифровых абонентов серии D-term 65/75 |
| PN-8LCAA | Карта 8 внутренних аналоговых абонентов |
| SPN-2BRTC (AP) | Карта 2-х интерфейсов ISDN BRI |
| SPN-30DTC(AP) | Цифровой интерфейс Е1 (ИКМ-30) (2 Mbps, R2 DTMF/MFC) |
| SPN-SC00 CCH-D(AP) | Контроллер сигнализации EX-FCCS |
| SPN-SC01 DCH (AP) | Контроллер сигнализации ISDN PRI (EDSS) |
| SPN-CFTC (AP) | Карта 32-х сторонней конференции |
| PN-8RSTA | Карта тонового набора |
| PZ-8PFTB | Карта 8 линий аварийной кроссировки |
| SPN-AP00B MRC-A(AP) | Процессор регистрации вызовов |
| PN-CP15(FP) | Обслуживающий процессор |

# Вход в режим программирования АТС

Чтобы войти в режим программирования АТС необходимо (на цифровом аппарате) за 6 секунд набрать следующую комбинацию клавиш:

| Transfer | Conf | * | Transfer | Conf | # |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Назначения кнопок телефона в режиме программирования

| кнопка | Функция | до нажатия | после нажатия |
| --- | --- | --- | --- |
| HOLD | Удалить последний введенный символ | 10>014 | 10>01 |
| Transfer | Запятая | 9000>200 | 9000>200, |
| Answer | Подняться на уровень | 10>045:256 | 10> command= |
| Speaker | Следующая подкоманда | 10>045:256 | 10>046:257 |
| Redial | Возврат к приглашению | 10>045:256 | command= |
| Conf | Ввод команды | 10>045:256-257 | OK |
| Recall | Опуститься на уровень | Command=10 | 10> |
| Feature | Предыдущая подкоманда | 10>046:257 | 10>045:256 |
| Функциональные кнопки, расположенные над цифрами | Обозначают латинский алфавит при наборе команд и параметров, то есть первая кнопка- A, вторая B и т.д. (слева на право) | Command= | command=ABCD |

Пример:

Необходимо присвоить 045 LEN-у номер 256, а 046-му – 257, а также присвоить на первую функциональную кнопку цифрового абонента с номером 200 функцию перехвата звонка.

| Команда | Отображение на дисплее | Описание |
| --- | --- | --- |
| Transfer, Conf, *, Transfer, Conf, #. | CAT MODE | Входим в режим программирования |
| Redial | COMMAND= |  |
| 10 Recall | 10> | Входим в 10 команду |
| 045 Recall | 10>045:None | Указываем номер LEN-а |
| 256 Conf | OK | Присваиваем LEN-у 256 внутренний номер |
| Speaker | 10>046:None | Переходим к следующему LEN-у |
| 257 Conf | OK | Присваиваем этому LEN-у 257 внутренний номер |
| Redial | COMMAND= | Выходим из 10 команды |
| 9000 Recall | 9000> | Входим в 9000 команду |
| 200 Transfer 01 Recall | 9000>200,01:None | Входим в программирование 1 кнопки на цифровом телефонном аппарате с внутренним номером 200 |
| A020 Conf | OK | Присваиваем этой кнопке функцию A020 (перехват звонка) |

Определение местонахождения порта на кроссе.

С каждой корзины может выходить от 1 до 4-х 25-парных кабелей (не считая кабеля питания). В каждом из них 24 рабочие пары, 25-я не задействована. Под один слот (место, куда устанавливаются карты) всегда используется 8 пар кабеля, независимо от емкости установленной карты. Таким образом, 1 кабель обслуживает 3 слота (3 карты). (1-й кабель 1, 2, 3 слоты, 2-й – 4, 5, 6 слоты и т.д.). Далее, проследив, куда на кросс приходит нужный кабель можно вычислить необходимую пару (каждая пара соответствует своему Len-у).

Пример:

Необходимо найти пары на кроссе, соответствующие карте 4-х городских абонентов, расположенной в слоте АР5.

Решение:

Пары на кроссе, в кабеле считаются с 0. Карта стоит 6-й, и под неё выделены Len-ы 32..35, следовательно, ее обслуживает 2-й 25-парный кабель. 4 и 5-я карты уже заняли в нем 16 пар (2*8=16), и, так как емкость карты равна четырем, она занимает пары с номерами 16, 17, 18, 19 (считая от нуля).

Термины и определения

PIM – блок станции, «корзина». Станция максимум может состоять из 8 PIM-ов.

Trunk – городская аналоговая линия, цифровая линия isdn (BRI, PRI).

LEN – логический порт, которому в соответствие ставится Trunk, цифровой порт, аналоговый порт, консоль (в зависимости от карты расположенной в слоте). На каждый слот отводится 8 LEN-ов (см. Таблицу 1).

Trunk Route – объединение Trunk-ов по какому-либо признаку (например для выхода в город определённой группы абонентов через линии этого Rout-a).

Tenant – группа абонентов, объединенных по определенному признаку (например для выхода в город через определённый Route).

# Программирование входящих звонков

10>LEN>Dxxx - где xxx – число от 000 до 255 (номер Trunk-a), указываем, что на данном LEN-е будут находиться Trunk-и. LEN-ы которые приходятся на карту городских аналоговых линий.

3002>xxx>04 – xxx – номер Trunk-а, 04 – тип Trunk-a DIT (Direct-In Termination), это означает, что с этого Trunk-a звонок будет проходить на определённый внутренний номер.

3004>xxx>ext – xxx – номер Trunk-a, ext – внутренний номер на который будет приходить звонок с этого Trunk-a.

# Программирование исходящих звонков

3000>xxx>RT – прописываем Trunk-и в Rout-ы, xxx – номер Trunk-а, RT – номер Rout-а.

Дальше прописываем технические характеристики для Rout-ов (их необходимо ввести для каждого Rout-а):

3500>RT>00

3501>RT>2/4 -  где 2- пульсовый набор, 4 – тоновый набор.

3502>RT>3

3505>RT>1

3510>RT>0

3545>RT>3

3546>RT>3

Далее абонентов разбиваем по Tenant-ам. Абонентов, которые будут выходить по одним линиям (одному Rout-у), заносим в один Tenant:

1204>Ext>Tn – Ext – внутренний номер абонента, Tn – номер Tenant-а, от 01 до 64.

Теперь задаём Route, через который будут выходить абоненты из одного Tenant-а:

2300>Tn>1RT –Tnz –номер Tenant-а, RT – номер Rout-а (перед номером Rout-а добавлять единицу).

Осталось только задать цифру, при наборе которой абоненты будут «выходить в город»:

200>Ц>300 –   при наборе Ц будет анализироваться номер Tenant-а абонента, и абонент будет выходить на городские линии, прописанные в команде 2300.

# Запрет выхода на Route (TRS)

Запрет выхода на Route при наборе какой-либо последовательности цифр. Анализ цифр идёт после набора кода доступа к городской линии.

Пример: Запретить абоненту 200 выход на междугороднюю связь, но разрешить звонки на мобильные телефоны.

3511>RT>0 – разрешение сервиса для Rout-а RT

3576>RT>00 – привязать к Rout-у RT таблицу набора цифр 00.

8A4000>[nn…..n]>B[001…013] – прописываем таблицу набора цифр.

8A4000>0>B015 – номера начинающиеся с 0 заносим в шаблон B015

8A4000>1>B015 – номера начинающиеся с 1 заносим в шаблон B015

8A4000>2>B015 – номера начинающиеся с 2 заносим в шаблон B015

8A4000>3>B015 – номера начинающиеся с 3 заносим в шаблон B015

8A4000>4>B015 – номера начинающиеся с 4 заносим в шаблон B015

8A4000>5>B015 – номера начинающиеся с 5 заносим в шаблон B015

8A4000>6>B015 – номера начинающиеся с 6 заносим в шаблон B015

8A4000>7>B015 – номера начинающиеся с 7 заносим в шаблон B015

8A4000>9>B015 – номера начинающиеся с 9 заносим в шаблон B015

8A4000>80>B001 – номера начинающиеся с 80 заносим в шаблон B001

8A4000>81>B001 – номера начинающиеся с 81 заносим в шаблон B001

8A4000>82>B001 – номера начинающиеся с 82 заносим в шаблон B001

8A4000>83>B001 – номера начинающиеся с 83 заносим в шаблон B001

8A4000>84>B001 – номера начинающиеся с 84 заносим в шаблон B001

8A4000>85>B001 – номера начинающиеся с 85 заносим в шаблон B001

8A4000>86>B001 – номера начинающиеся с 86 заносим в шаблон B001

8A4000>87>B001 – номера начинающиеся с 87 заносим в шаблон B001

8A4000>88>B001 – номера начинающиеся с 88 заносим в шаблон B001

8A4000>89>B015 – номера начинающиеся с 89 заносим в шаблон B015

8101>1>3 – для 1-го класса сервиса разрешить набор цифр прописанных в шаблоне B001

8101>2>0 – для 2-го класса сервиса запретить набор цифр прописанных в шаблоне B001

Присваиваем абоненту 200 2 класс сервиса:

1201>200>22 – 200 абонент станции, 2 – класс сервиса по TRS (2 – для режима день, 2 – для режима ночь)

1 – класс разрешено всё, 2 класс – запрещен меж. город. (Всего может быть 8 классов сервиса от 1 до 8).

# Группы по не ответу

Иногда необходимо, чтобы звонок, приходящий из города переадресовывался при не ответе абонента на другого абонента. Для этого необходимо создать группу по не ответу:

08>026>0 – разрешение сервиса

180>Ext1>Ext2 – Ext1 – номер абонента, с которого переадресовывать звонки, Ext2 – номер абонента на который переадресовывать

180>Ext2>Ext3 – Ext2 – номер абонента, с которого переадресовывать звонки, Ext3 – номер абонента на который переадресовывать

# Группы по занято

Создаются аналогично группам по не ответу. Переход звонка осуществляется при занятости абонента.

E602>Ext1>Ext2 – Ext1 – номер абонента, с которого переадресовывать звонки, Ext2 – номер абонента на который переадресовывать

E602>Ext2>Ext3 – Ext2 – номер абонента, с которого переадресовывать звонки, Ext3 – номер абонента на который переадресовывать и т.д.

1314>Ext>0 – запретить для внутренних звонков

1315>Ext>1 – разрешить для внешних звонков.

# Группы перехвата звонка

Отличие этих групп от других заключается в том, что они должны быть “закольцованы”, то есть номер последнего абонента должен указывать на номер первого.

1514>15>1 – разрешение сервиса

160>Ext1>Ext2

160>Ext2>…

160>...>ExtN

160>ExtN>Ext1

200>Ц>А020 – задаём кнопку перехвата

# Звонок на группу абонентов

При входящем городском звонке будут звонить несколько внутренних номеров.

11>LEN>VIR – назначить виртуальному LEN-у виртуальный номер VIR (обычно виртуальные номера номеруются с 5000 и далее)

1345>VIR>0 – указываем, что этот виртуальный номер отвечает за звонок на группу

1243>VIR>[00…19] – виртуальный номер отвечает за звонок на группу [00…19]

57[10…29]>[00…31]>Ext – формирование групп, [10…29] – номер группы, [00…31] – номер в группе, Ext – номер абонента

# Сохранение конфигурации

EC6>0>0

# Полезные системные установки

Время flash:

Максимальное время нажатия кнопки «Flash» которое станция будет воспринимать как удержание звонка на линии, а не сброс с линии

411>01>[02..07] для пульсового набора

411>02>[02..07] для тонового набора

Изменение длительности звонковых посылок:

Двойной звонок по внутренней связи

08>138>0

08>392>1

Одинарный звонок по городской линии

08>179>0

3533>RT>2

Сигнал напоминания о неположенной трубке

08>153>1

Музыка на HOLD:

480>00>1400 – музыка для внешних аналоговых линий

480>01>1400 – музыка для внешних цифровых линий

480>02>1400 – музыка для внутренних абонентов

Набор без поднятия трубки (только для DTERM)

15120>15>0

Установка даты и времени

02>0>xxxx – где xxxx – год.

02>1>MMDDdd, где ММ - месяц, DD – день, dd – день недели (00 –понедельник, 01 – вторник и т.д.)

02>2>hhmmss, где hh – час, mm – минуты, ss – секунды.

Программирование функциональных клавиш Dterm

9000>ext,[01..15]>xxxx – ext – номер абонента, [01..15]- номер кнопки, xxxx – функция (см. документацию команда 9000)

Программирование клавиш Консоли

97>[00…31],[00…59]>xxxxxx – [00…31] – номер консоли в системе, [00…59] – номер клавиши на консоли (нумерация клавиш идет сверху, слева на право), ххххх – телефонный номер, может быть как внутренним, так и городским (если номер городской, то перед номером надо прописывать префикс выхода на городскую линию).

# Пример

Исходные данные:

Имеется 4 городские линии, из которых 2 поддерживают тоновый набор, а 2 пульсовый. Имеются  карта 4 городских линии, карта 8 аналоговых абонентов. Составлен номерной план:

- Нумерация – 200, …, 207

- Первые 4 абонента выходят «в город» через линии с тоновым набором номера, остальные - через линии с пульсовым набором номера.

- Входящие звонки из города поступают на телефоны первых 4-х абонентов, то есть с первой на номер 200, со второй на 201 и т.д.

- необходимо создать группы:

  - перехода по не ответу (200->205->206)

  - перехода по занято (200->205->206)

  - перехвата (200,201,202), кнопка перехвата - *.

Решение:

- Обозначим городские линии как Trunk-и, а также пропишем телефонные номера на станции (карта городских линий вставлена в AP0, а карта аналоговых абонентов в AP1):

10>000>D000 – прописываем Trunk

10>001>D001 – прописываем Trunk

10>002>D002 – прописываем Trunk

10>003>D003 – прописываем Trunk

10>008>200 – прописываем номер внутреннего абонента

10>009>201 – прописываем номер внутреннего абонента

……………

10>015>207 – прописываем номер внутреннего абонента

- Обозначаем Trunk-и как DIT:

3002>000>04

3002>001>04

……………..

3002>004>04

- Программирование входящих звонков

3004>000>200 – звонок с Trunk-а 000 идёт на внутренний номер 200

3004>001>201 – звонок с Trunk-а 001 идёт на внутренний номер 201

и т.д.

- Программирование исходящих звонков:

  - Разделение абонентов на Tenant-ы

1204>200>01 – 200 абонента заносим в 01 Tenant

1204>201>01 – 201 абонента заносим в 01 Tenant

…

1204>203>01 – 203 абонента заносим в 01 Tenant

1204>204>02 – 204 абонента заносим в 02 Tenant

…

1204>207>02 – 207 абонента заносим в 02 Tenant

  - Объединение Trunk-ов в Rout-ы:

3000>000>00 – Заносим Trunk 000 в Route 00

3000>001>00 – Заносим Trunk 001 в Route 00

3000>002>01 – Заносим Trunk 002 в Route 01

3000>003>01 – Заносим Trunk 003 в Route 01

  - Опишем Rout-ы (для краткости, опишем только первый Route)

Стандартные настройки для C.O. линий

3500>00>00

3501>00>4 (для пульсового набора – 2, для тонового – 4)

3505>00>1

3510>00>0

3545>00>3

3546>00>3

  - Tenant анализ:

Указывается, какой Tenant через какой Route выходит

2300>01>100 – абоненты 01 Tenant-а выходят на Trunk-и прописанные в 00 Routе

2300>02>101 – абоненты 02 Tenant-а выходят на Trunk-и прописанные в 01 Routе

  - Программирование кнопки выхода в город:

200>9>300 – на цифру 9 прописываем, что выход в город будет происходить после анализа Tenant-а

- Создание групп

  - Группа по не ответу

180>200>205 – формирование группы

180>205>206 – формирование группы

410>01>03, время перехода 2-3 звонка

  - Группа по занято

E602>200>205 – формирование группы

E602>205>206 – формирование группы

1314>200>0 – запрет перехода для внутренних звонков

1314>205>0 – запрет перехода для внутренних звонков

1314>206>0 – запрет перехода для внутренних звонков

  - Группа перехвата

160>200>201 – формирование группы

160>201>202 – формирование группы

160>202>200 – формирование группы

200>*>A020 – кнопка перехвата звонка.

# Приложение 1   Нумерация Len-ов

PIM 2

PIM 1

PIM 0

AP0     AP1       AP2   ……						    AP10

PIM – «корзина»

AP – слот