СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

МОНИТОР

| Номер бюллетеня | MSB-90022-E |
| --- | --- |
| Дата издания | 22 Апреля 1999 |

МОДЕЛЬ Flatron 795FT plus

Дата изменения: Январь 1999~ Апрель 1999

| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР |
| --- |
|  | АНАЛОГИ | FB795 (шасси СА-69) |
| ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ | Если кнопка плохо срабатывает. |

Основная информация

№

| Loc. No. | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| Part No. | Описание | Part No. | Описание |

1

| 5040TKK006A | Резинка | 5040TKK007A | Резинка | А1 | Замена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Симптом/причина модернизации

Токопроводящая резинка не доходит до кнопки.

Действия

Возможны 2 варианта:

Немножко оттяните резинку (*см. На следующей странице)

Замените резинку на улучшенную (*см. На следующей странице)

* подшейте данный сервисный бюллетень к соответствующему сервисному мануалу *

| Буквенные коды | Цифровые коды |
| --- | --- |
| A | Можно использовать и старые и новые запчасти, независимо от даты сборки изделия |

Для улучшения работы

| Для увеличения производительности |
| --- |
| B | Старые запчасти можно применять только при ремонте старых моделей, новые же части использовать во всех моделях |

Для повышения надежности

| Изменение размеров |
| --- |
| C | Во всех моделях применять только новые запчасти |

или замена материалов

| 5. Дополнение |
| --- |
| D | Новые запчасти применять только в новых моделях |

Сокращение

Исправление

Улучшение доставки