СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

МОНИТОР

| Номер бюллетеня | MSB-90023-E |
| --- | --- |
| Дата издания | 27 Апреля 1999 |

МОДЕЛЬ Studio Works 775N / 775C

Дата изменения:   С мая 1999

| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР |
| --- |
|  | АНАЛОГИ | СВ775 (шасси СА-65) |
| ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ | Замена микропроцессора |

Основная информация

№

| Loc. No. | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| Part No. | Описание | Part No. | Описание |

1

2

IC401

J64

0IZZTSZ027A

Однократно программируемый

Перемычка

0IMO912080A

0RD101Q609

Маскируемый

Резистор 1Ом, 1/4 Вт

А2

В2

Замена

Добав-

ление

Симптом/причина модернизации

Замена однократно программируемого микропроцессора на маскируемый.

0IZZTSZ027A ( 0IMO912080A

и замена перемычки J64 на резистор (0RD1001Q609 1Ohm, 1/4W)

Этот резистор служит для устранения нестабильности при переходе с

37кГц на 75кГц.

* подшейте данный сервисный бюллетень к соответствующему сервисному мануалу *

| Буквенные коды | Цифровые коды |
| --- | --- |
| A | Можно использовать и старые и новые запчасти, независимо от даты сборки изделия |

Для улучшения работы

| Для увеличения производительности |
| --- |
| B | Старые запчасти можно применять только при ремонте старых моделей, новые же части использовать во всех моделях |

Для повышения надежности

| Изменение размеров |
| --- |
| C | Во всех моделях применять только новые запчасти |

или замена материалов

| 5. Дополнение |
| --- |
| D | Новые запчасти применять только в новых моделях |

Сокращение

Исправление

Улучшение доставки