СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

МОНИТОР

| Номер бюллетеня | MSB-90031-E |
| --- | --- |
| Дата издания | 28 апреля 1999 |

МОДЕЛЬ  Studio Works 910SC/910UC

(шасси CA-64)

Дата изменения:

| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | С мая 1999 |
| --- | --- |
| АНАЛОГИ | шасси СА-64 |
| ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ | Замена процессора |

Основная информация

№

| Loc. No. | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| Part No. | Описание | Part No. | Описание |
| 1 | IC202 | 0IZZTSZ012A | OTP version | 0IMO912020A | Mask version | A2 | Замена |

Симптом/причина модернизации

Замена однократно программируемого процессора на маскируемый. Также при такой замене меняется положение конденсатора С707: см. Рисунок ниже. Данная переделка должна уменьшить дрожание экрана.

* подшейте данный сервисный бюллетень к соответствующему сервисному мануалу *

| Буквенные коды | Цифровые коды |
| --- | --- |
| A | Можно использовать и старые и новые запчасти, независимо от даты сборки изделия |

Для улучшения работы

| Для увеличения производительности |
| --- |
| B | Старые запчасти можно применять только при ремонте старых моделей, новые же части использовать во всех моделях |

Для повышения надежности

| Изменение размеров |
| --- |
| C | Во всех моделях применять только новые запчасти |

или замена материалов

| 5. Дополнение |
| --- |
|  | Новые запчасти применять только в новых | Сокращение |

# Text boxes

C707

R707           R704

R707  C707   R704

Земля