СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТЕЛЕФОН

| Номер бюллетеня | TSB-803018 |
| --- | --- |
| Дата издания | 28 марта 1998 |

МОДЕЛЬ                          GT-9720A

Дата изменения:

| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Начиная с 805хххххх |
| --- | --- |
| АНАЛОГИ |
|  | ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ | Улучшение характеристик работы |

Основная информация

№

| Loc. No. | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| Part No. | Описание | Part No. | Описание |

1

2

3

4

R7

R53

R72

0RN4301H609

(25411868)

0RH5602D622

(25467968)

0RH1002D622

(25466483)

450+/-50mV

резистор

(4.3kOhm/0.5W)

бескорп. Рез.

(56kOhm)

бескорп. Рез.

(10kOhm)

Чувств. приемника базы

0RN1001H609

(25411245)

0RH4702D622

(25466428)

0RH6801D622

(25468221)

500+/-50mV

резистор

(1kOhm/0.5W)

бескорп. Рез.

(47kOhm)

бескорп. Рез.

(6.8kOhm)

Чувств. Приемника базы

D

D

D

D

2.Симптом/причина модернизации

-Уменьшить опасность повреждения динамика при звонке (30~40V ( 30V, R7)

-Увеличить уровень DTMF (2dB, R53)

-Уменьшить уровень голоса ICM (ниже -30dB ( ниже -32dB, R72)

3.Область применения сервисного бюллетеня

-Только для для аппаратов, принесенных в ремонт с неисправностями:

-опасность повреждения динамика при звонке;

-неисправность уровня DTMF;

-повышенный уровень голоса ICM.

* подшейте данный сервисный бюллетень к соответствующему сервисному мануалу *

| Буквенные коды | Цифровые коды |
| --- | --- |
| A | Можно использовать и старые и новые запчасти, независимо от даты сборки изделия |

Для улучшения работы

| Для увеличения производительности |
| --- |
| B | Старые запчасти можно применять только при ремонте старых моделей, новые же части использовать во всех моделях |

Для повышения надежности

| Изменение размеров |
| --- |
| C | Во всех моделях применять только новые запчасти |

или замена материалов

| 5. Дополнение |
| --- |
| D | Новые запчасти применять только в новых моделях |

Сокращение

Исправление

Улучшение доставки