| To: | SVC |
| --- | --- |
| From: | LGERI ENGINEERING DEPARTMENT |
| Company: | LG Alina Electronics |
| Phone: | 7-095-742-0350 |
| Fax: | 7-095-232-6656 |
| E-mail: | bav@europe.lge.co.kr |
| Date: | March 11, 1998 | Pages (including this one): | 3 |
| Approved by: | Mr. Y.C. Han |  |
| Subject: | Technical Information |

A.  CTV CHASSIS64A и др.

Меры по устранению пятен на экране телевизора и повышению надежности FBT

| РАЗМЕР | CHASSIS | L/NO | До изменений | После изменений | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,16 in | MC41A/B,MC64A |  | 154-064P | 6174V-7001A |  |
|  |  | FBT | 6174V-8001A | 6174Z-8003A | FBT |
| 20 in. | MC41A/B,MC64A/B |  | 154-177B | 6174V-7001B |  |
| 21in. | MC41A/B,MC64A/B |  | 154-194D | 6174V-7001C |  |
|  | MC64A(111-M54F/ | D930 | 971-0016 | 0DD400309AD | Diode 1N4003 |
| ВСЕ | 6870VM0064A) | C930 |  | OCE22DR618 | CE 2.2uF 250V |
|  |  | R930 |  | ORD1004H609 | RD 0.5W 1MOM |
|  | MC41A/B, MC64B | Плата | Для устранения пятен на экране добавьте разрядную |
|  | MC64A(111-M54B/C/D/E) | кинескопа | цепь на плате кнескопа со стороны пайки( см. прилагаемую схему). |

Мы уверены в том, что предложенные изменения помогут полностью решить проблему пятен на экране.

- VCP модели W142W и W162W

Для устранения нестабильности в работе механизма загрузки предлагается заменить светодиод LD501 производства KOREA PHOTO ELECTRONICS CO. на фотоэлемент производства SHARP CO., который скоро можно будет получить через LG Alina Electronics.

Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, без промедления обращайтесь в технический отдел LGERI.

С уважением,

Mr.Y.C. Han, Senior technical manager

Igor Penine, Technical manager

R. Ousmanov, Technical manager