СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТЕЛЕВИЗОР

<LG Alina Electronics>

| Номер бюллетеня | CTV-29’0898 |
| --- | --- |
| Дата издания | 21 августа 1998 |

МОДЕЛЬ

CF-29H20TM

Дата изменения:

| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР |
| --- |
|  | АНАЛОГИ |
|  | ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ | Устранение сбоев синхронизации |

Основная информация

№

| Loc. No. | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| Part No. | Описание | Part No. | Описание |
| 1 | X701 | 156-A02U | Кварц 27Мгц | 156-A02X | Кварц 27Мгц | C-3 | Замена |
| 2 | L701 | 0LA0101K119 |

Индуктивность

| 1uH | 0LA0331K119 |
| --- | --- |

Индуктивность

| 3.3uH | C-3 | Замена одновременно с кварцем |
| --- | --- | --- |
| 3 | IC701 | 0IPH528100A/B/C | декодер телетекста | тот же | декодер телетекста | C-3 | Если не поможет замена кварца и индуктивности |

Симптом /причина модернизации

Периодическое пропадание синхронизации основной картинки. Сигнал CVBS (ПЦТС) проходит через декодер телетекста IC701, где из него выделяется телетекст. На микросхеме декодера телетекста также происходит выделение сигналов синхронизации SCL и SDA, поэтому неисправность IC701 (и ее обвязки) влияет на синхронизацию.

Mr. Y.C. Han

Technical Director

Mr. R. Ousmanov

Quality Manager