СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

МОНОБЛОКИ

<LG Alina Electronics>

| Номер бюллетеня | TVCR-060898 |
| --- | --- |
| Дата издания | 06 Августа 1998 |

| МОДЕЛЬ | KF-14/20/21U40 | Дата изменения: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР |  |
| АНАЛОГИ | KF-14/20V30, KF-14/20/21U30 |
| ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ | Вход в сервисный режим |

- Основная информация

В данных моделях моноблоков настройка растра осуществляется электронным способом. Для того, чтобы войти в сервисный режим, необходимо иметь специальный сервисный пульт (он подходит под все вышеописанные модели), на котором имеется дополнительная кнопка “SVC” (см. рис.1). Нажатие на эту кнопку переводит моноблок в сервисный режим, в котором, руководствуясь экранным меню, можно осуществить настройку изображения.

В экстренных случаях, при отсутствии специального сервисного пульта, можно обойтись собственным штатным пультом моноблока. В каждом таком пульте имеется скрытая кнопка для вхождения в сервисный режим. Для того, чтобы получить доступ к ней, необходимо либо разобрать пульт, либо аккуратно отогнуть пластиковую самоклеющуюся наклейку. Местоположение кнопки “SVC” для разных моделей показано на рисунках:

2 – для KF-14/20/21U40

3 – для KF-14/20V30

4 – для KF-14/20/21U30

Также, следует заметить, что все пульты от указанных моделей взаимозаменяемы.

| № | Loc. No. | До изменения | После изменения | Код | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Part No. | Описание | Part No. | Описание |  |  |
| 1 | --- | --- | --- | 105-212R | Сервисный пульт ДУ | С-5 |  |

- Симптом /причина модернизации

Отсутствие информации по порядку вхождения в сервисный режим

Рис.1      пульт 105-212R  (сервисный)                           Кнопка “SVC”

Рис. 2    KF-14/20/21U40/42    штатный пульт 105-231P

Рис. 3   KF-14/20V30    штатный пульт 105-212N

Рис. 4   KF-14/20/21U30   штатный пульт 105-231B	  кнопка “SVC”

# Text boxes

Кнопка “SVC”

Скрытые кнопки

Кнопка “SVC”