СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

TVCR (Моноблок)

<LG Alina Electronics>

| Номер бюллетеня | TVCR-280798 |
| --- | --- |
| Дата издания | 28 июня 1998 |

МОДЕЛЬ

KF-14/20/21V/U30

Дата изменения:

| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР |
| --- |
|  | АНАЛОГИ |
|  | ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ | Вход в сервисный режим |

Основная информация

Настоящие модели имеют электронную настройку растра, для этого нужно знать, как войти в специальный сервисный режим.

На рисунке показан пульт дистанционного управления. Если снять с него верхнюю крышку, то вы увидите 4 группы контактов под 4 кнопки, но в верхней крышке нет под эти кнопки дырок и клавиш.

Вторая слева кнопка предназначена для того, чтобы войти в сервисный режим.

В дальнейшем, сервисным центрам рекомендуется закупить подобный пульт, модернизировать его согласно приведенной схеме и использовать для настройки данных моделей.

Симптом /причина модернизации

В сервисной инструкции не описано, как входить в сервисный режим (для электронной подстройки растра)

# Text boxes

Сервисный режим