ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Вид изделия:

| ВИДЕОПЛЕЕР | Номер выпуска: VCR-210499 |
| --- | --- |

Модель:

W142W,

W162W

(производство 1998 года)

Цель издания:

|  | Устранение помех от импульсного блока питания на изображение. |
| --- | --- |

Причины неисправности:

|  | Наводки от импульсного блока питания на чувствительные элементы предусилителя видеоголовок. |
| --- | --- |

Способ устранения:

|  | Удалить металлическую пластинку - экран , расположенную на основной плате со стороны печатных проводников. |
| --- | --- |