СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

| Номер бюллетеня | VSB-85032 |
| --- | --- |
| Дата издания | 10 июля 1998 |

МОДЕЛЬ:           CF-29H30T

Дата изменения:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: С июля 1998

АНАЛОГИ: CF-29H70T

ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ :     Улучшение чистоты изображения и устранение полоски

на верху экрана.

Основная информация

№

| Loc. No. | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| Part No. | Описание | Part No. | Описание |

1

2

3

С838

FR311

C301

0RF0102H609

0CE226DN618

Резистор

10Ohm 1/2W

Конденсатор

22uF/100V

0СQZVBK002A

0RF0101H609

0CE476DN618

Конденсатор

0.1uF/250V

Резистор

1 Ohm 1/2W

Конденсатор

47uF/100V

C-3,5

B-3

B-3

Симптом/причина модернизации

1.Кинескоп (A68QBC230X), который используется в телевизорах, произведенных с июня 1998, может иметь проблемы с чистотой цвета. Для устранения этой проблемы добавлен С838.

2 -3. При переключении из PAL в NTSC может появиться полоска на верху экрана. Для ее устранения замените FR311 и C301 соответственно таблице.

* подшейте данный сервисный бюллетень к соответствующему сервисному мануалу *

| Буквенные коды | Цифровые коды |
| --- | --- |
| A | Можно использовать и старые и новые запчасти, независимо от даты сборки изделия |

Для улучшения работы

| Для увеличения производительности |
| --- |
| B | Старые запчасти можно применять только при ремонте старых моделей, новые же части использовать во всех моделях |

Для повышения надежности

Изменение размеров

| C | Во всех моделях применять только новые запчасти |
| --- | --- |

или замена материалов

| 5. Дополнение |
| --- |
| Инженер по качеству |
| D | Новые запчасти применять только в новых моделях |

Сокращение

Исправление