СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

| Номер бюллетеня | VSB-85038 |
| --- | --- |
| Дата издания | 13 августа 1998 |

МОДЕЛЬ:           KF-14U40

Дата изменения:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

АНАЛОГИ: KF-14/20/21U40/70

ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ : Повышение надежности блока питания.

Основная информация

№

| Loc. No. | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| Part No. | Описание | Part No. | Описание |

1

2

C806

С807

181-474B

181-474B

Конденсатор 200uF/400V

Конденсатор 200uF/400V

0CEZVBK002B

Конденсатор

220uF/500V

B-6

B-3

убрать

Симптом/причина модернизации

Для повышения надежности блока питания, сглаживающий конденсатор (C806 и С807 в параллель) заменены на один конденсатор, рассчитанный на повышенное напряжение.

* подшейте данный сервисный бюллетень к соответствующему сервисному мануалу *

| Буквенные коды | Цифровые коды |
| --- | --- |
| A | Можно использовать и старые и новые запчасти, независимо от даты сборки изделия |

Для улучшения работы

| Для увеличения производительности |
| --- |
| B | Старые запчасти можно применять только при ремонте старых моделей, новые же части использовать во всех моделях |

Для повышения надежности

| Изменение размеров |
| --- |
| C | Во всех моделях применять только новые запчасти |

или замена материалов

| 5. Дополнение |
| --- |
| D | Новые запчасти применять только в новых моделях |

Сокращение

Исправление