СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

| Номер бюллетеня | VSB-85039 |
| --- | --- |
| Дата издания | 13 августа 1998 |

МОДЕЛЬ:           KF-14U40

Дата изменения:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

АНАЛОГИ: KF-14/20U40/70; KF-21U70

ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ : Устранение линий обратного хода лучей.

Основная информация

№

| Loc. No. | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| Part No. | Описание | Part No. | Описание |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Симптом/причина модернизации

В режиме видеовхода AV при высокой контрастности могут появиться линии обратного хода лучей.

Действия

Подстройте высокое напряжение SCREEN на плате кинескопа с помощью осциллографа до следующих  значений:

14’’      -       DC 120V +/-3V

20/21’’ - DC 140V +/-3V

* подшейте данный сервисный бюллетень к соответствующему сервисному мануалу *

| Буквенные коды | Цифровые коды |
| --- | --- |
| A | Можно использовать и старые и новые запчасти, независимо от даты сборки изделия |

Для улучшения работы

| Для увеличения производительности |
| --- |
| B | Старые запчасти можно применять только при ремонте старых моделей, новые же части использовать во всех моделях |

Для повышения надежности

| Изменение размеров |
| --- |
| C | Во всех моделях применять только новые запчасти |

или замена материалов

| 5. Дополнение |
| --- |
| D | Новые запчасти применять только в новых моделях |

Сокращение

Исправление