СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

CTV

<LG Alina Electronics>

| Номер бюллетеня | VSB-8RI10 |
| --- | --- |
| Дата издания | 10 Июля 98 |

| МОДЕЛЬ | CF-29H30T | Дата изменения: | Июль 98 |
| --- | --- | --- | --- |
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | С Июля 1998 |
| АНАЛОГИ | CF-29H70T |
| ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ | Устранение проблемы с чистотой цвета и вертикальной полосой на верхнем экране |

- Основная информация

| № | Loc. No. | До изменения | После изменения | Код | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Part No. | Описание | Part No. | Описание |  |  |
| 1 | С838 | --- |  | 0CQVBK002A | Конденсатор 0.1uF/250V | C 3,5 |  |
| 2 | FR311 | 0RF0102H609 | Резистор 10 1/2Вт | 0RF0101H609 | Резистор 1 1/2Вт | В 3 |  |
| 3 | C301 | 0CE226DN618 | Конденсатор 22uF/100V | 0CE476DN618 | Конденсатор 47uF/100V | B 3 |  |

- Симптом /причина модернизации

1. Кинескопы (серии A68QBC230X) производства с Июня 1998, могут иметь проблемы с чистотой цвета. Для ее устранения добавлен C838.

2-3. При смене системы с PAL на NTSC, может появиться полоска на верхнем экране. Для ее устранения требуется заменить FR311 и C301 на другие номиналы.

Mr. Y.C. Han

Technical Director

Mr. R. Ousmanov

Quality Manager