СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТЕЛЕВИЗОР

| Номер бюллетеня | VSB-8RI15 |
| --- | --- |
| Дата издания | 13 ноября 1998 |

МОДЕЛЬ                CF-20B80X

Дата изменения:   С ноября 1998

| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Поставки с ноября 1998 |
| --- | --- |
| АНАЛОГИ | CF-14/20D60, CF-14/20E20/40, CF-14/20F30, CF-14/20G20, CF-20/21E50, CF-20/21B80, CF-20D16, CF-20D70, CF-20E60, CF-21B80X |
| ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ | Замена тюнера. |

Основная информация

№

| Loc. No. | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| Part No. | Описание | Part No. | Описание |

1

2

3

4

5

TU101

R116

R118

R184

R185

113-118J

0RD1200F609

0RD0472F609

Тюнер

TUCZ1-C01C

Резистор

120 1/6W

Резистор

47 1/6W

6700VMV001A

0RD0682F609

0RD0562F609

0RD9102F609

0RD1003F609

Тюнер

115-B-4101SP

Резистор

68 1/6W

Резистор

56 1/6W

Резистор

91K 1/6W

Резистор

100K 1/6W

A-4

A-4

A-4

B-5

B-5

Симптом/причина модернизации

Трудности с поставками тюнера, использовавшегося прежде. С указанной даты используется новый тюнер производства SANYO.

Обвязка тюнера используется согласно ТЮНЕРУ: Также подстройте напряжение AGC (АРУ).

113-118J (LGEC) - напряжение AGC =5.7V

6700VMV001A (SANYO) - напряжение AGC = 4.9V

* подшейте данный сервисный бюллетень к соответствующему сервисному мануалу *

| Буквенные коды | Цифровые коды |
| --- | --- |
| A | Можно использовать и старые и новые запчасти, независимо от даты сборки изделия |

Для улучшения работы

| Для увеличения производительности |
| --- |
| B | Старые запчасти можно применять только при ремонте старых моделей, новые же части использовать во всех моделях |

Для повышения надежности

Изменение размеров

г-н И.С. Хан,

| Технический Директор |
| --- |
| C | Во всех моделях применять только новые запчасти |

или замена материалов

| 5. Дополнение |
| --- |
| D | Новые запчасти применять только в новых моделях |

Сокращение

Исправление

Улучшение доставки

Р.В. Усманов,

Инженер по качеству