СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТЕЛЕВИЗОР

| Номер бюллетеня | VSB-8RI16 |
| --- | --- |
| Дата издания | 16 ноября 1998 |

МОДЕЛЬ                CF-20K52E

Дата изменения:   Сентябрь 1998

| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Поставки с Сентября 1998 |
| --- | --- |
| АНАЛОГИ | CF-14/20/21F80, CF-20/21S12E, CF-20/21S10E, CF-21S10EX, CF-20/21F60, CF-20/21K40E, CF-20/21K50E, CF-21K52E |
| ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ | Замена тюнера. |

Основная информация

№

| Loc. No. | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| Part No. | Описание | Part No. | Описание |

1

TU101

6700VPF002A

Тюнер

TELE9-096A

| ALPS 38.0 | 6700VPF003B |
| --- | --- |

Тюнер

TU8PSB02D

LGEC PAL

A-4

Симптом/причина модернизации

Трудности с поставками тюнера, использовавшегося прежде. С указанной даты используется новый тюнер производства SANYO.

Подстройте напряжение AGC (АРУ) c 3.5V на 2.7V.

6700VPF002A  напряжение AGC =3.5V

6700VPF003B- напряжение AGC =2.7V

* подшейте данный сервисный бюллетень к соответствующему сервисному мануалу *

| Буквенные коды | Цифровые коды |
| --- | --- |
| A | Можно использовать и старые и новые запчасти, независимо от даты сборки изделия |

Для улучшения работы

| Для увеличения производительности |
| --- |
| B | Старые запчасти можно применять только при ремонте старых моделей, новые же части использовать во всех моделях |

Для повышения надежности

Изменение размеров

г-н И.С. Хан,

| Технический Директор |
| --- |
| C | Во всех моделях применять только новые запчасти |

или замена материалов

| 5. Дополнение |
| --- |
| D | Новые запчасти применять только в новых моделях |

Сокращение

Исправление

Улучшение доставки

Р.В. Усманов,

Инженер по качеству