СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ТЕЛЕВИЗОР

| Номер бюллетеня | VSB-8RI18 |
| --- | --- |
| Дата издания | 25 ноября 1998 |

МОДЕЛЬ                CF-20F60

Дата изменения:   Август 1998

| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР | Поставки с Августа 1998 |
| --- | --- |
| АНАЛОГИ | CF-20F80; CF-20K50E CF-20S10EX |
| ЦЕЛЬ ИЗДАНИЯ | Замена микросхемы в канале цветности |

Основная информация

№

| Loc. No. | До изменения | После изменения |
| --- | --- | --- |

| Код | Примечания |
| --- | --- |
| Part No. | Описание | Part No. | Описание |

1

2

3

4

5

IC501

IC501

R301

R302

R307

0IPH884200A

0IPH884100A

0RN2201F409

0RD1003F609

0RN3302F409

IC, PHILIPS

TDA8842 N2

IC, PHILIPS

TDA8841 N2

Резистор

2.2K 1/6W

Резистор

100K 1/6W

Резистор

33K 1/6W

0IPH884212A

0IPH884112A

0RN2701F409

0RD1503F609

0RN8201F409

IC, PHILIPS

TDA8842 S1

IC, PHILIPS

TDA8841 S1

Резистор

2.7K 1/6W

Резистор

150K 1/6W

Резистор

8.2K 1/6W

A-4

A-4

A-4

A-4

A-4

Симптом/причина модернизации

Трудности с поставками микросхемы, использовавшейся прежде. С указанной даты используются новые микросхемы. Обвязка соответственно микросхеме!

* подшейте данный сервисный бюллетень к соответствующему сервисному мануалу *

| Буквенные коды | Цифровые коды |
| --- | --- |
| A | Можно использовать и старые и новые запчасти, независимо от даты сборки изделия |

Для улучшения работы

| Для увеличения производительности |
| --- |
| B | Старые запчасти можно применять только при ремонте старых моделей, новые же части использовать во всех моделях |

Для повышения надежности

Изменение размеров

г-н И.С. Хан,

| Технический Директор |
| --- |
| C | Во всех моделях применять только новые запчасти |

или замена материалов

| 5. Дополнение |
| --- |
| D | Новые запчасти применять только в новых моделях |

Сокращение

Исправление

Улучшение доставки

Р.В. Усманов,

Инженер по качеству